## Slide 1
hilink项目复盘工作汇报
2021
汇报人：刘青松

## Slide 2
目 录
项目简介
项目完成具体情况
项目存在的问题及改善措施
总结

## Slide 3
项目简介

## Slide 4
项目简介
Hilink智能枕头套件：接入华为hilink生态的智能枕头项目
该模组主要通过嵌入品牌方枕头，实现产品化,需兼容乳胶、记忆棉、海绵等
产品由“智能终端+传感器”实现
项目简介

## Slide 5
项目完成具体情况

## Slide 6
项目完成具体情况

## Slide 7
项目完成具体情况
首批量产交付：
从数据来看，模具日产能1000-1200pcs，实色上下盖PET壳平均每天最大的交付512pcs，IP13实色单底壳平均每天最大交付135pcs，模具产能完全能达成需交付订单。
IP13实色上下盖PET壳（pcs） |  |  |  |  | 
 | 5.4 | 6.1 | 6.1Pro | 6.7 | 合计
7-9月交付量 | 18700 | 39900 | 19500 | 22200 | 100300
平均每月交付量 | 6233 | 13300 | 6500 | 7400 | 33433
平均每天交付量 | 240 | 512 | 250 | 285 | 1286
每台机日产能 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 4800
IP13液态硅胶厚款（pcs） |  |  |  |  | 
 | 5.4 | 6.1 | 6.1Pro | 6.7 | 合计
7-9月交付量 | 7923 | 45434 | 19819 | 20066 | 93242
平均每月交付量 | 2641 | 15145 | 6606 | 6689 | 31081
平均每天交付量 | 102 | 582 | 254 | 257 | 1195
每台机日产能 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 4800
IP13实色单底壳（pcs） |  |  | 
 | 6.1 | 6.7 | 合计
7-9月交付量 | 10509 | 9613 | 20122
平均每月交付量 | 3503 | 3204 | 6707
平均每天交付量 | 135 | 123 | 258
每台机日产能 | 1200 | 1200 | 2400

## Slide 8
项目存在的问题及改善措施

## Slide 9
项目存在的问题
项目管理方面：
1.项目经理及工程人员缺乏做保护类方面的经验，一些小细节未考虑全面。如：用户体验感等
2.供应商制程管控不够严格，整体品质意识不强
3.缺少产品经理，没有做详细的竞品分析，对竞争对手的产品研究不够。
4.公司内部没有建立相应的知识库，没有技术积累。
5.对用户和市场的研究不够，没有组织产品、运营的协同会并听取市场部的建议。
6.前期未做好需求评审，需求变更太多、太随意，影响开模时间。

## Slide 10
改善措施
对策：
1.加强供应商管控和品质巡检。
2.项目团队成员要不断积累相关经验，做好项目复盘。
3.招聘产品经理，注重对竞品的分析。
4.公司要建立知识库，项目资料要汇总，做好技术积累，便于新人快速熟悉产品，借鉴以往经验教训。
5.项目开发初期要组织产品、运营的协同会，听取各部门的建议。
6.内部流程要不断完善，变更要走相应变更流程，前期需求评审尽量要做到更完善，少变更。

## Slide 11
项目存在的问题
设计方面：
1.产品结构设计不合理，未综合考虑产品强度。如：IP13实色上下盖PET面壳壁厚设计为1.8mm，设计太薄，强度弱，产品易变型，从而造成贴屏不良，且给用户的体验感很差。

## Slide 12
改善措施
对策：
1.产品经理组织ID设计师、结构工程师，重新对产品进行设计优化。
2.要做好竞品分析，结构设计上好的方面要学习。

## Slide 13
项目存在的问题
开模方面：
1.项目及相关工程人员专业度有待提高，开模评审不严谨。如进胶口、分模线设计位置，未考虑到用户体验感等。
2.试模评审不完善，没能将试模问题一次性评审出来，导致修模次数多。
3.开模时间长。供应商开模能力有待提高，往往同一个问题要修2次以上才能修到位。如：PET壳的合模线问题、实色单底壳6.7摄像孔内外不重合问题等。
4.修模、改模未组织专业人员评审就擅自改动。如：蓝心实色单底壳，开发初期改动次数太多，摄像孔内外胶位不重合。

## Slide 14
改善措施
对策：
1.投模前要做好评审，尽早提出所有存在的风险点，和工厂讨论最佳解决方案。
2.开模评审一定要考虑用户体验感。
3.要形成相应的规定，修模、改模必须经过专业人士评审，评审结果通过才能进行变更。

## Slide 15
项目存在的问题
样品测试及试产：
1.供应商交付来料外观品质差，试产良率低。
2.测试案例评审不严谨。如：测试初期,定义PET膜高温测试：80摄氏度，实际上PET只能耐高温：60摄氏度，测试结果NG。这样又需重新提供样品测试，测试时间增加。

## Slide 16
改善措施
对策：
1.加强供应商品质管控，明确品质要求。
2.测试案例评审至关重要，要做好技术积累，不断总结，复盘。

## Slide 17
项目存在的问题
量产交付：
1.量产交付不及时。首批交付正好处在交付高峰期，未提前做好计划安排，导致交付不及时。
3.供应商制程不完善，导致品质异常。如源泰的点胶制程出问题，严重影响PET交付。
4.供应商技术能力有待提高。如蓝心6.7实色单底壳，试产时OK，量产时有60%四侧边外扩，工程人员找不到原因，严重影响交付。后经多次排查，为机台一个内部件开裂导致。

## Slide 18
改善措施
对策：
1.工作前置。提前做好计划，工作安排更加合理化。
2.严格稽核供应商制程管控，存在风险必须改善OK，审核通过后再生产。
3.供应商的选择要综合评估其技术、品质、商务等方面。导入技术能力强、品质好且价格合适的供应商。

## Slide 19
项目存在的问题
产品客诉：
IP13实色上下盖PET壳项目：
1.客户抱怨保护壳太廉价。
2.珍珠粉颜色不耐脏。
3.面盖扣机位未倒R角，刮手。
4.面盖厚度只有1.8mm，强度太弱，给用户的体验感差。另外，强度太弱，易变形，导致PET点胶不平整。（iblason的面壳厚3.05mm。）
5.底壳左、右侧边行位R角太小，刮手，握感差。
6.底壳上、下侧高光亮条宽度太窄，影响美观。
7.底壳TPU硬度为90度，硬度太大，影响握感。
8.底盖TPU表面晒纹粗，手感不佳。

## Slide 20
改善措施
对策：
1.增加面壳强度。
2.重新打新的颜色样
3.面壳扣机位增加R角。
4.底壳左、右两侧边加大R角，彻底解决刮手问题，增强握感。
5.底壳TPU重新打样85度、80度样品确认改善效果。
6.底壳TPU重新晒细纹，参照iblason样品，增强用户体验感。

## Slide 21
总结

## Slide 22
总结
开模前：
1.前期需求评审至关重要。设计上要综合考虑用户体验、产品加工难易度以及对后制程加工造成的影响。
2.市场、产品经理要尽早明确所有需求，尽量做到少变更。
开模中：
1.项目经理要对开模、改模评审严格把关，确保有相关专业人员参与。评审通过后才能进行下一步动作。
2.修模评审要全面，尽量一次性把问题点全部评审出来。
试产阶段：
1.组织专业人员评审测试案例，做到合理化，可执行，符合市场需求。
2.加强供应商驻厂巡检，严控来料品质。
量产阶段：
1.严格管控供应商制程，避免发生变异，导致品质不良。
2.做好量产备货计划，工作前置，避免因一些异常影响交付。

## Slide 23
谢谢观看
2021